南京医科大学江宁校区

逸夫楼D306实验室建设项目招标公告

南京医科大学江宁校区因教学科研的需要，对逸夫楼D306实验室建设项目进行校内邀请招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

一、招标项目名称  逸夫楼D306实验室建设项目

二、项目编号：  NJMUZB3012019063

三、招标项目简要说明：

| 序号 | 名称 | 面积 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逸夫楼D306实验室建设项目 | 约73㎡ | ￥：20万元 |

四、招标文件发布信息

招标文件发布时间：自招标公告在“南京医科大学主页信息公开”发布之日起至投标截止时间止。招标文件在“南京医科大学主页信息公开栏招标公告”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京医科大学主页信息公开栏”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年11月14日上午9：30之前

投标文件接收截止时间：2019年11月14日上午9：30前

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区（南京市龙眠大道101号）德馨楼B323室

投标文件接收人：仲老师。

六、开标有关信息

开标时间：2019年11月14日上午9：30

开标地点：南京医科大学江宁校区（南京市龙眠大道101号）德馨楼B323室

七、本次招标联系事项

采购人：南京医科大学

联系人：仲科长， 咨询电话：025-86869283

八、投标文件制作份数要求：

正本份数：壹份 ，副本份数：肆份

投标确认函

| 投 标 确 认 函 日期: 年 月 日 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标单位名称 |  | 所投分包 | 第 包 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位经办人 |  | 电话 |  |
| 身份证号码 |  | 电子信箱 |  |
| 报名截止时间 |  | 项目负责人 |  |
| 备注: 若是产品代理商必须提供原厂授权委托书。 单位盖章: 法人签名： |

南京医科大学资产和产业管理处

2019年X月X日

南京医科大学江宁校区逸夫楼D306实验室建设项目招标文件

项目编号：NJMUZB3012019063

一、概述：

1、工程名称：逸夫楼D306实验室建设项目

2、施工地点：南医大江宁校区逸夫楼D306室；

3、施工内容：详见附件一的工程量清单及要求；

（A）逸夫楼D306室，实验室面积大约73平方。

4、承包方式：包工包料；交钥匙工程。

5、质量要求：按国家现行施工规范施工，达到合格标准。工程所需主要材料须选用知名品牌合格产品，并符合国家环保要求；

6、工期要求：30个工作日；

7、质量保证期：自工程竣工验收合格之日起至少一年。

二、投标单位要求：

1、具有独立法人，注册资金500万元及以上企业。

2、具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

3、具有建筑装饰装修工程专业承包叁级及以上资质。

4、具有有效期内安全生产许可证，若在施工期内发生安全问题，由中标单位承担。

5、项目经理具有二级机电专业建造师及以上资格，并具有安全考核合格证书（B证）

6、具有相关的工程业绩及良好信誉，近三年内在高校或科研院所有过类似净化室建设工程项目不少于三家，合同金额不少于40万元及以上。

三、标书要求：

1、参加竞标单位制作标书一式五份（正本一份）。

2、标书内容：

（1）填写开标一览表（见附件二，并装订在投标文件中的第一页）。

（2）投标人代表的法人授权书（须法定代表人与被授权人同时签名并加盖公章）。

（3）投标单位的简介、相关营业执照（最新年检）、税务登记证、资质证书、同类业绩等资料（复印件加盖公章，原件备查核对）。

（4）提供项目负责人建造师资质证书、社保证明（复印件）及施工人员表（复印件加盖公章，原件备查核对）。

（5）清单报价及要求（不符合下列要求为无效投标）：

A、投标单位应根据工程内容及清单工程量的要求计算单价及总价；工程总价应包含材料差价、上下力费、垃圾外运及税费等所有规费。

B、必须提供主材清单一览表（含品牌、规格、产地等说明）。

（6）提供政府采购认证清单产品一览表（附件三，评标根据双认证、单认证、无认证的次序优先原则）。

（7）投标单位投标报价时，必须涵盖清单及工程现场要求的所有内容，施工时必须完成清单及现场要求所有工作量。若有特别需求，增项部分价格：报价内有的按投标价执行，投标报价中没有的双方协商定价。（必须有双方办理增加工作量签证单）。

（8）技术及施工组织方案、项目负责人施工现场时间保证承诺。

（9）保修服务承诺以及最短施工工期承诺。

（10）类似细胞实验室工程的业绩（附合同复印件，并加盖公章，原件备查核对）。

特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

四、评标方式：

评标小组以苏建规字（2013）4号文的附件二为评标方式，确定中标候选人。我校将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我校不作任何解释，标书不退回

五、其他要求：

1、标书应密封并加盖公章；

2、招标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本招标书全部要求的接受；

3、标书制作应符合本招标书的要求，否则视为废标；

4、投标人应确保投标书中所提供的所有材料的真实性、合法性；

5、投标人如有优惠请在综合单价内予以体现。

6、要求中标单位不得转包、分包；加强施工人员的安全教育与管理，杜绝安全责任事故的发生；现场测量，绘图，用户签字确认，形成单间价格方可施工。

7、是否应标，完全自愿，招标方不对依照规定的程序产生的结果进行解释；

8、付款方式：合同生效后预付合同总价的30%，工程竣工验收合格后，工程决算书经审计通过后付至决算总款的95%，留下决算总款的5%转为质量保证金。一年后无重大质量问题不计利息付清。

竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。有关结算审计，承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作决算审计。双方就下列标准承担审计机构的审计费用：审计核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由发包人从施工单位工程款中扣除（下同）；审计核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，施工单位承担80%；审计核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，发包人承担80%；审计核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担。承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

9、中标人须在收到《中标通知书》后一周内签订工程项目合同。

10、中标人须在收到《工程项目合同》后经甲方认可才能进场施工。

六、时间、地点安排：

1、现场勘察联系电话：  魏老师

2、标书送达截止时间2019年11月 14日上午9:30前；

3、标书送达地点：南京医科大学江宁校区（南京市龙眠大道101号）德馨楼B-323室

七、联系方式：

地  址：南京医科大学江宁校区（南京市龙眠大道101号）德馨楼B-207室

邮  编：211166

电  话：025-86869283

联系人：仲老师

八、附件：共有9个附件

附件一

南京医科大学江宁校区逸夫楼D306实验室建设项目

工程量清单、项目特征及工作内容

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 材 料 说 明 及 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净化密闭安全门 （配逃生锤） | 1200×2100 | 樘 | 1 |  | 1、 类型：净化密闭安全门 2、规格：1200×2100 3、技术要求：符合国家标准，采用国标1.2MM净化专用铝型材，5MM钢化安全玻璃。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：安装制作。 |
|  | 实验专用传递窗 | 600×600×600 | 个 | 1 |  | 1、 类型：实验专用传递窗 2、 规格：600×600×600 3、 不锈钢机械连锁，带杀菌消毒灯，符合国家标准。 4、 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、 工作内容：制作、安装。 |
|  | 净化密闭窗 |  | M2 | 6.31 |  | 1、类型：净化密闭窗 2、规格：净化专用型材 3、技术要求：符合国家标准，采用国标1.2MM净化专用铝型材，5MM钢化安全玻璃。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 实验专用带排风钢瓶柜 | 900×450×2000 | 组 | 1 |  | 实验专用钢瓶柜带定时排风及塑料补风百页风口，门板采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级彩色三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事或滁州华能产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成形彩色拉手，两头带堵头，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度；带排风口，可以单独排，也可以根据使用者需要和通排风系统连接。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：制作安装。 |
|  | 净化专用风淋室 | 1600×1100×2400 | 个 | 1 |  | 1、类型：净化专用风淋室 2、规格：1600×1100×2400 3、 符合国家标准，人身净化用，可带定时及连锁。 4、 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范。 5、 工作内容：制作安装。 |
|  | 彩钢板密闭门 | 900×2100 | 樘 | 1 |  | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。 |
|  | 彩钢板壁板 （机制岩棉板） |  | M2 | 136.86 |  | 1、类型：彩钢板壁板（机制岩棉板） 2、规格：δ=50 3、技术要求：双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板的机制岩棉夹心彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 彩钢板壁板辅材 |  | M2 | 136.86 |  | 1、类型：彩钢板壁板辅材 2、技术要求：符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM净化专用铝型材等 3、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 4、工作内容：制作、安装。 |
|  | 彩钢板顶板 （手工岩棉玻镁板） |  | M2 | 81.64 |  | 1、类型：彩钢板顶板（手工岩棉玻镁板） 2、规格：δ=50 3、技术要求：双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板的手工玻镁岩棉夹心彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 彩钢板顶板辅材 |  | M2 | 81.64 |  | 1、类型：彩钢板顶板辅材 2、技术要求：符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM净化专用铝型材等，确保顶板能上人安装、检修 3、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 4、工作内容：制作、安装。 |
|  | 实验室专用PVC地板 |  | M2 | 73.02 |  | 符合国家标准，洁福PVC地板，2mm同质透芯，实验室专用。 |
|  | 高效送风口 | 500m3/h | 台 | 1 |  | 1、类型：高效过滤器 2、规格：500m3/h 3、技术要求：高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准,扩散板表面静电喷塑。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 高效送风口 | 1000m3/h | 台 | 1 |  | 1、类型：高效过滤器 2、规格：1000m3/h 3、技术要求：高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准,扩散板表面静电喷塑。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 高效送风口 | 1500m3/h | 台 | 4 |  | 1、类型：高效过滤器 2、规格：1500m3/h 3、技术要求：高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准,扩散板表面静电喷塑。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 防雨百叶风口 | 320×200 | 个 | 1 |  | 符合国家标准，带初效过滤器，可拆卸，更换初效过滤器。 |
|  | 百叶风口 | 400×300 | 个 | 5 |  | 符合国家标准，带初效过滤器，可拆卸，更换初效过滤器。 |
|  | 增压箱 | 2000×1200×1000 | 台 | 1 |  | 符合国家标准，配检修门，含初效段、中效段、均流段、混合风段、送风风机段。 |
|  | 对开多叶风量调节阀 | 200×200 | 个 | 6 |  | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
|  | 对开多叶风量调节阀 | 250×200 | 个 | 1 |  | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
|  | 对开多叶风量调节阀 | 320×200 | 个 | 5 |  | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
|  | 钢制防火阀 | 630×500 | 个 | 2 |  | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
|  | 空调（风管式） |  | 台 | 1 |  | 符合国家标准，满足净化实验室功能要求。 |
|  | 净化风机 |  | 台 | 1 |  | 符合国家标准，满足送风要求。 |
|  | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤800mm | M2 | 14.34 |  | 1、类型：镀锌钢板矩形净化管道 2、规格：L≤800mm 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用宝钢镀锌钢板，咬口连接,选用宝钢、马钢或武钢产品，厚度为0.75mm。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤2000mm | M2 | 28.93 |  | 1、类型：镀锌钢板矩形净化管道 2、规格：L≤2000mm 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用宝钢镀锌钢板，咬口连接,选用宝钢、马钢或武钢产品，厚度为0.75mm。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤4000mm | M2 | 33.99 |  | 1、类型：镀锌钢板矩形净化管道 2、规格：L≤4000mm 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用宝钢镀锌钢板，咬口连接,选用宝钢、马钢或武钢产品，厚度为0.75mm。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 镀锌钢板矩形管道保温 | δ=20 | M2 | 88.57 |  | 1、类型：镀锌钢板矩形管道保温 2、规格：δ=20 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用2CM厚B1级难燃自熄型橡塑保温棉，胶水粘接。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：安装 |
|  | 柔性接口 |  | M2 | 2.07 |  | 人造革，符合国家标准。 |
|  | 净化风管吊托支架 |  | 套 | 1 |  | L40×4角钢刷2度防锈漆，刷1度灰漆。 |
|  | 溢水盘 |  | 个 | 2 |  | 符合国家标准。 |
|  | 铁制单门配电箱 |  | 套 | 1 |  | 符合国家标准，含配电箱、小型断路器、剩余电流动作断路器等。 |
|  | 配电箱 | PZ30-18 | 套 | 3 |  | 符合国家标准，含配电箱、小型断路器、剩余电流动作断路器等。 |
|  | 暗装单相插座 | 10A/250V | 个 | 17 |  | 密闭安全型，符合国家标准。 |
|  | 暗装三相插座 | 16A/380V | 个 | 1 |  | 密闭安全型，符合国家标准。 |
|  | 模块化插座 | 三孔（16A/250V） | 个 | 9 |  | 符合国家标准 |
|  | 模块化插座 | 两孔（10A/250V） | 个 | 3 |  | 符合国家标准 |
|  | 单联单控开关 |  | 个 | 2 |  | 扳式开关，符合国家标准。 |
|  | 双联单控开关 |  | 个 | 2 |  | 扳式开关，符合国家标准。 |
|  | LED吸顶式洁净灯具 （应急） | 2×18W/220V | 盏 | 2 |  | 不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封性好，抗干扰、不积尘、易洁净；符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
|  | LED吸顶式洁净灯具 | 2×18W/220V | 盏 | 5 |  | 不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封性好，抗干扰、不积尘、易洁净；符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
|  | 吸顶式LED洁净灯具 （应急） | 2×9W/220V | 盏 | 1 |  | 不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封性好，抗干扰、不积尘、易洁净；符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
|  | 紫外线杀菌灯 | 1×30W/220V | 盏 | 7 |  | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
|  | 电气配线 | BV-2.5 | m | 190.71 |  | 符合国家标准。 |
| 48 | 电气配线 | BV-4 | m | 300.34 |  | 符合国家标准。 |
| 49 | 电气配线 | BV-6 | m | 167.7 |  | 符合国家标准。 |
| 50 | 电气配管 | DN20 | m | 96.35 |  | 符合国家标准。 |
| 51 | 电气配管 | DN25 | m | 74.3 |  | 符合国家标准。 |
| 52 | 通风工程检测调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 53 | 运费 |  | 项 | 1 |  | 含过路过桥费。 |
| 54 | 税金 |  | 项 | 1 |  | 税率9%。 |
|  | 以下空白…… |  |  |  |  |  |

综合说明：

凡具有住房和城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的施工资质和安全生产许可证，并且具有净化通风生产能力的厂家，都应能结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。

附件二：开标一览表

投标人：                     项目编号：

| 包号 | 工程名称 | 投标总报价 (万元人民币) | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：投标报价之和应与“投标函”中投标总报价一致。

投标声明：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

附件三：投标单位情况表

投标单位(公章)：                                                                           填表日期：     年  月  日

| 单位名称 |  | 代号 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 信箱号 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 一、 单位简历及机构 |  | 单位 优势 及 特长 |  |
| 二、 单位概况 | 职工 总数 | 人 | 生产工人人 | 上一年 主要经 济指标 | 指标名称 | 计算单位 | 实际完成 |
|  |  |  | 工程技术人员人 |  | 总产值 | 万元 |  |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金 来源 | 自有资金 | 万元 |  | 实现利润 | 万元 |  |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |  | 主要 工程 项目 | 1. |
|  | 固定 资产 | 原值万元 | 资金 性质 | 生产性 | 万元 |  |  | 2. |
|  |  | 净值万元 |  | 非生产性 | 万元 |  |  | 3. |
|  | 占地 面积 | 平方米 | 房屋建筑面积平方米 |  |  | 4. |
|  |  |  | 厂房建筑面积平方米 |  |  | 5. |
| 三、 主要项目情况 | 项目名称 | 上年产值 | 获取优质工程与否 | 主要施工设备及设施 | 主要用户名称 |

附件四：

投标格式

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应参照这些格式编制投标文件。

1.投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标单位：（公章）

投标代表：

电话：

投标日期：

附件五：投标函

致：(         )

（施工单位全称）授权       （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的          （项目名称）(项目编号)的有关活动，并进行投标。

经考察现场并研究上述工程的图纸、合同条款、技术规范和工程量清单，我方愿按招标文件要求承包上述工程的施工。为此：

１、提供工程预算书、施工组织方案、分项工程报价及总体工程报价书等正本１份；副本4份；

２、工程报价：（大写）：           元人民币；

３、保证遵守文件中的有关规定和收费标准。

４、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

５、愿意向贵方提供任何与该项项目有关的数据、情况和技术资料。

６、本文件自投递之日起180天内有效。

７、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                           传真：

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

日期：

附件六：

法人代表授权书

:

（投标人全称）授权        (投标代表姓名)为全权代表,参加贵处组织的(施工项目)           项目(项目编号)          招标活动，全权处理本项目活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人(公章)：

日期：

附:

投标代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件七：

近三年施工项目情况

投标人(公章)年月日

| 序号 | 项目名称 | 施工时间 开工日期 竣工日期 | 施工项目 负责人 | 项目面积 (万平米) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

附件八：                          报价明细表

投标人：                           项目编号：

| 序号 | 材料名称 | 产地品牌 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 总价 （元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标代表（签字）：

注明：投标人应在材料报价表中详细说明所投材料规格、型号、档次、价格等详实内容，所提报的材料必须环保。

| 附件九 综合评估法 |
| --- |
| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 评分 |
| 1 | 投标报价 | 以有效投标文件的最低报价作为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30分（得分保留到小数点后一位） | 30 |  |
| 2 | 采购人需求响应情况 | 完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求：15分；基本响应招标文件要求，无差异：10分；个别条款不响应招标文件要求：1分；超过2条不响应的做废标处理。 | 15 |  |
| 3 | 管理机构设置方案、组织实施方案、安装调试方案 | 对管理机构设置方案、组织实施方案、运作流程清晰横向同比，对设备的制作安装，施工方案，调试验收方案等综合评分（应有针对净化通风系统详尽的技术描述），优得10-7分，良得6-4分，一般得3-1分，差得0分。 | 10 |  |
| 4 | 同类型项目业绩 | 同类型业绩是指为高校所做净化通风类工程，合同时间须2015年1月至2019年7月期间，合同金额须40万及以上。提供合同复印件，所有复印件需加盖公章，原件开标现场备查。每一个符合要求的项目合同得3分，满分为9分。 | 9 |  |
| 5 | 人员配备情况 | 项目负责人：具有二级建造师证书得3分（提供投标单位为其缴纳的近12个月社保证明） | 3 |  |
|  |  | 项目部成员：主要技术负责人、工程技术人员等劳动力配备满足施工要求的得优：4分；良：3分；中：2-1分；差：0分（提供证书，且需提供证书查询截图及网址；提供投标人为其缴纳的近12个月的社保证明） | 4 |  |
|  |  | 人员后备力量技术支撑：每提供一个专业作业证书得1分，满分4分。（提供投标单位为其缴纳的近12个月的社保证明） | 4 |  |
| 6 | 相关资质及专利 | 投标人具备的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，环保工程专业承包叁级及以上资质，企业所有的专利证书，每提供一个得1分，满分9分。投标人须提供有效期内的安全生产许可证，否则做废标处理。所有资质及专利证书提供复印件加盖公章，原件备查。 | 9 |  |
| 7 | 售后服务方案 | 横向同比，优：5-4分；良：3-2分；中：1分；差：0分 | 5 |  |
| 8 | 履约能力 | 投标人具有独立的法人资格，招标内容在其营业执照的经营范围内。提供营业执照副本复印件加盖公章，原件备查。投标人具有合法注册商标的得2分。投标人具有第三方颁发的AAA资信等级证书得2分。具有市级政府部门颁发的守合同重信用证书得2分。提供复印件加盖公章，原件备查。 | 6 |  |
| 9 | 依法纳税 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务制度，提供上一年度经会计事务所审计的财务报告复印件加盖公章，原件备查。提供距开标时间六个月内任意一个月的纳税凭证复印件加盖公章（依法免税的应提供相应的证明文件。） | 3 |  |
| 10 | 依法缴纳社保 | 投标人有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月之内任意一个月分的依法缴纳社会保障资金的凭证复印件加盖公章。 | 2 |  |