实验室废弃物的处理方法（草案）

一、实验室废弃物收集的一般办法
1、分类收集法:按废弃物的类别性质和状态不同，分门别类收集。 
2、按量收集法：根据实验过程中排出的废弃物的量的多少或浓       度高低予以收集。 
3、相似归类收集法：性质或处理方式、方法等相似的废弃物应收集在一起。 
4、单独收集法：危险废弃物应予以单独收集处理。  
二、实验室处理废液的一般原则  
    在证明废弃物已相当稀少而又安全时，可以排放到大气或排水沟中；尽量浓缩废液，使其体积变小，放在安全处隔离储存；利用蒸馏、过滤、吸附等方法，将危险物分离，而只弃去安全部分；无论液体或固体，凡能安全燃烧的则燃烧，但数量不宜太大，燃烧时切勿残留在害气体或烧余物，如不能焚烧时，要选择安全场所填埋，不合其裸露在地面上。 
    一般有毒气体可通过通风橱或通风管道，经空气稀释后排除，大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放。 
    废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，标明废物种类，贮存时间，定期处理。 
 
三、实验室三废处理方法  
（一）、废气的处理    
   所有产生废气的实验必须备有吸收或处理装置。 如NO2，SO2，Cl2，H2S，HF等可用导管通入碱液中使其大部分吸收后排出；在反应、加热、蒸馏中，不能冷凝的气体，排入通风橱之前，要进行吸收或其他处理，以免污染空气。常用的吸收剂及处理方法如下：  
1.1、 氢氧化钠稀溶液：处理卤素、酸气（如HCl，SO2，H2S，HCN等等）、甲醛、酰氯等等。

1.2、 稀酸（H2SO4或HCl)：处理氨气、胺类等等。

1.3、 浓硫酸：吸收有机物。

1.4、 活性碳、分子筛等吸附剂：吸收气体、有机物气体。

1.5、 水：吸收水溶性气体，如氯化氢、氨气等。为避免回吸，处理时用防止 回吸的仪器。

1.6、 氢气、一氧化碳、甲烷气：如果排出量大，应装上单向阀门，点火燃烧。 但要注意，反应体系空气排净以后，再点火。最好，事先用氮气将空气赶走再反应。

1.7、 较重的不溶於水挥发物：导入水底，使下沉。吸收瓶吸入后再处理。 
  
（二）、废液的处理
    实验室废液可以分别收集进行处理，下面介绍几种处理方法：

2.1、 无机酸类：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用 废碱互相中和，中和后用大量水冲洗。

2.2、 氢氧化钠、氨水：用6mol/L盐酸水溶液中和，用大量水冲洗。  含氰废液：加入氢氧化钠使pH值在10以上，加入过量的高锰酸钾(3%)溶液，使CN- 氧化分解。如含量高，可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。

2.3、 普通简单的废液: 如石油醚、乙酸乙酯、二氯甲烷等可直接倒入废液桶 中，废液桶尽量不要密封，不能装太满（3/4即可）。

2.4、 有特殊刺激性气味的液体倒入另一个废液桶内立即封盖，统一处理。    
废液处理注意事项     
    实验室废液不同于工业废水，实验室废液的成份及数量稳定度低，种类繁多且浓度高。所以，实验室废液处理的危险性也相对增高。有关处理时，一些应注意事项叙述如下： 
1.充分了解处理的方法：     
   实验室废液的处理方法因其特性而异，任一废液如未能充分了解其处理方法，切勿尝试处理，否则极易发生意外。 
2.注意皮肤吸收致毒的废液：     
    大部份的实验室废液触及皮肤仅有轻微的不适，少部分腐蚀性废议会伤害皮肤，有一部份废液则会经由皮肤吸收而致毒，最著名的例子则为高雄县大树乡造成二人死亡之苯胺废液。会经由皮肤吸收产生剧毒的废液，于搬运或处理时需要特别注意，不可接触皮肤。 
3.注意毒性气体的产生：     
    实验室废液处理时，如操作不当会有毒性气体产生，最常见者列举如下：

(1)氰类与酸混合会产生剧毒的氰酸。 
(2)漂白水与酸混合会产生剧毒性之氯气或偏次氯酸。

(3)硫化物与酸混合会产生剧毒性之硫化物。
4.注意爆炸性物质的产生：      
    实验室废液处理时，应完全按照已知的处理方法进行处理，不可任意混咱其他废液，否则容易产生爆炸的危险。一些较易产生爆炸危害的混合物列举如下：

(1)迭氮化纳与铅或铜的混合。

(2)胺类与漂白水的混合。

(3)硝酸银与酒精的混合。

(4)次氯酸钙与酒精的混合。

(5)丙酮再碱性溶液下与氯仿的混合。

(6)硝酸与醋酸酐的混合。

(7)氧化银、氨水、酒精酸种废液的混合。

其他一些极容易产生过氧化物的废液(如：异丙醚)，也应特别注意，因过氧化物极易因热、摩擦、冲击而引起爆炸，此类废液处理前应将其产生的过氧化物先行消除。 
5.其他应注意事项：      
    实验室废液因浓度高，易于处理时因大量放热火反应速率增加而致发生意外。为了避免这种情形，再处理实验室废液时应把握下列原则：

(1)少量废液进行处理，以防止大量反应。

(2)处理剂倒入时应缓慢，以防止激烈反应。

(3)充分搅拌，以防止局部反应。

必要时于水溶性废液中加水稀释，以缓和反应速率以及降低温度上升的速率，如处理设备含有移设装置则更佳。   
（三）、固体废弃物的处理：  
3.1、 沾附有有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等东西， 不要丢入垃圾箱内，要分类收集。

3.2、 废弃不用的药品可交还仓库保存或用合适的方法处理掉。  3.3、 废弃玻璃物品单独放入纸箱内；废弃注射器针头统一放入专用容器内， 注射管放入垃圾箱内。

3.4、干燥剂和硅胶可用垃圾袋装好后放入带盖得垃圾桶内；其他废弃的固体药品包装好后集中放入纸箱内，放到液体废液集中放置点由专业回收公司处理（剧毒，易爆危险品要先预处理）。

资产和产业管理处

2016-12-2